## Slide 1: Automatic identification of stars in AMON data
Stanislav Levendovský,
Bianka Rujáková,
Daniel Kupka

## Slide 2: Ciele projektu Analýza AMON dát pre vrcholy (peaks) a ich následné priradenie ku hviezdam v zornom poli detektora

## Slide 3: AMON detektor Airglow monitoring by one-pixel detector 43 127 670 záznamov (1 záznam = 1 sekunda) ~ 499 dní pozorovania

## Slide 4: Filtrácia dát Parameter counts : počet fotónov ktoré dopadnú na detektor Filtrácia countov v AMON dátach nasledovným spôsobom: ⚪ V nočných časoch od 0:00 do 3:00 ⚪ Počet countov 1000+ ⚪ Odfiltrovanie mesiaca a slnka

## Slide 5
Date
Number of samples
Distribution of filtered data in time

## Slide 8: Hviezdny katalóg GAIA EDR3 - 1,811,709,771 hviezd Každý zdroj má mnoho parametrov

## Slide 9: Spojenie hviezdneho katalógu s AMON dátami
Získanie magnitúdy z countov podľa nasledujúceho vzorca: MAG = -2,5 * log10(counts) + 20,08

## Slide 10: Hviezdny katalóg Na lokalizáciu hviezd používame RA (right ascension) a DEC (declination) - tieto hodnoty sú v GAIA katalógu Latitude = DEC RA = LST(local sidereal time) - HA(hour angle) rozdiel v LST v dátach katalógu a detektora

## Slide 11: Hviezdny katalóg Zelená čiara značí zorné pole detektora

## Slide 13: Vyhodnotenie Pomocou GAIA API bolo veľmi nepraktické zisťovať údaje o všetkých takmer 500 tisíc potrebných hviezdach. ~ 3390 GB dát = pamäťová náročnosť GAIA API - veľký počet requestov = časová náročnosť Kvôli tomu sme sa rozhodli že nebudeme priraďovať všetkých 500 tisíc hviezd, ale určili sme si menší počet, ako názornú ukážku.

## Slide 14
Knižnica Astroplan
Sú potrebné koordináty cieľa - RA a DEC
Zdrojové obrázky sú získané z NASA Goddard’s SkyView service

## Slide 16: Zdroje https://asd.gsfc.nasa.gov/archive/galex/FAQ/counts_background.html https://gea.esac.esa.int/archive/documentation/GEDR3/Gaia_archive/c hap_datamodel/sec_dm_main_tables/ssec_dm_gaia_source.html https://github.com/skyfielders/python-skyfield/issues/510 https://solarsena.com/solar-hour-angle-calculator-formula/ http://personalpages.to.infn.it/~bertaina/tesi-scaricate/Medina-Airglow_measurements.pdf https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168900218318874?casa_token=SabzEcCnM08AAAAA:DaIgb1H2b4zNk3Ek0SzX-ATymbYmzcbEtuKnMKaGTp5mKPAo6pq2kLTHXt8cRm2zzVDj1cXRGQ

## Slide 17: Ďakujeme za pozornosť!